## Slide 1: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TEST NHANH KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM
CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM LAI CHÂU

## Slide 2: Tình hình kiểm soát attp hiện nay
Đội quản lý thị trường
Đoàn kiểm tra
Phòng thí nghiệm
Chợ
Siêu thị
Cơ sở sản xuất
Lấy mẫu
Gửi mẫu
Báo kết quả
Xử phạt
Thời gian nhanh nhất 5-7 ngày => GÂY NHIỀU BẤT CẬP
Các phương pháp kiểm tra nhanh

## Slide 3: TẦM QUAN TRỌNG CỦA KN NHANH TP
Kiểm nghiệm nhanh TP là vấn đề cần thiết trong quản lý chất lượng cũng như giám sát TP để đảm bảo TP an toàn
Kiểm nghiệm nhanh để kịp thời cảnh báo nguy cơ mất an toàn đối với sản phẩm đã và đang lưu thông
Khi sử dụng các bộ thử nhanh, cần chú ý đến độ nhạy và tính đặc hiệu của phép thử đã dùng để đưa ra nhận định đúng đắn về kết quả

## Slide 4: BỘ KIT NHANH ATTP
KIT kiểm tra nhanh dư lượng thuốc trừ sâu
KIT kiểm tra nhanh acid vô cơ trong dấm ăn
KIT kiểm tra nhanh Ure trong TP
KIT kiểm tra dầu mỡ ôi khét
KIT kiểm tra Methanol trong rượu
KIT kiểm tra nhanh focmon
KIT kiểm tra phẩm màu kiềm
KIT kiểm tra nhanh hàn the

## Slide 5: 1. ACID VÔ CƠ TRONG DẤM
Giấm lên men tự nhiên: độ chua thấp, giá thành cao, khó bảo quản
Bổ sung acid vô cơ (H2SO4, HCl)
Tăng độ chua
Giá thành rẻ
Bảo quản được lâu
Trộn thêm nhiều phụ gia khác
Tác hại:
Hóa chất công nghiệp
Ảnh hưởng đến các cơ quan tiêu hóa

## Slide 6: 1. ACID VÔ CƠ TRONG DẤM
Nguyên tắc: Dung dịch acid hữu cơ loãng có pH > 2, nếu có acid vô cơ pH dung dịch sẽ hạ xuống pH < 2 có thể xác định bằng các chỉ thị màu thích hợp như tím methyl
Tính năng tác dụng:
- Phát hiện nhanh sự có mặt của các acid vô
- Giới hạn phát hiện: 0,05 % (tính theo HCl)

## Slide 7: 2. ÔI KHÉT TRONG DẦU MỠ
Tuỳ mức độ bị oxy hoá nhiều ít mà dầu ăn có thể sử dụng tiếp được hay không.
Dầu ăn để lâu, sử dụng nhiều lần
Nhiệt độ cao
Ánh sáng
Vi khuẩn
Nấm mốc
Các acid không no bị biến đổi
Mùi ôi khét

## Slide 8: 2. ÔI KHÉT TRONG DẦU MỠ
Nguyên tắc: Trong dung dịch acid HCl đậm đặc, aldehyd tác dụng với dung dịch phoroglucinol trong ether sẽ sinh ra một phức màu tan trong dung dịch acid làm nhuộm màu acid từ màu hồng đến màu đỏ tuỳ theo aldehyd ít hay nhiều
Tính năng tác dụng:
Phát hiện nhanh mức độ bị oxy hoá của dầu ăn, mỡ động vật sử dụng làm thực phẩm.

## Slide 9: 3. METANOL TRONG RƯỢU
Methanol là sản phẩm phụ của quá trình lên men rượu.
Được hình thành là do trong men rượu có chứa nhiều chủng vi sinh vật lạ hoặc được tạo ra trong quá trình chưng cất do dùng nguyên liệu có lẫn bã dạng gỗ
Được pha chế từ loại cồn ethylic kém chất lượng nhằm mục đích lợi nhuận.
Methanol sau khi được đưa vào cơ thể, sẽ bị oxy hóa tạo thành formaldehyd. => tiếp tục bị oxy hóa tạo thành acid formic => tích tụ trong huyết thanh gây nên tình trạng toan chuyển hóa. Sự chuyển hóa methanol và tích tụ acid formic trong võng mạc gây tổn thương võng mạc, thần kinh thị giác, dẫn đến mù lòa. Acid formic còn gây tổn thương não bộ, có thể dẫn đến tử vong.

## Slide 10: 3. METANOL TRONG RƯỢU
Nguyên tắc: Trong môi trường acid dưới tác dụng của KMnO4 metanol sẽ bị oxy hoá thành formaldehyd, rồi cho tác dụng với acid cromotropic trong môi trường acid để tạo ra sản phẩm có màu xanh tím
Tính năng tác dụng:
- Xác định dư lượng Metanol trong rượu
- Giới hạn phát hiện: 0.06%

## Slide 11: 4. FORMALDEHYDE (FORMOL)
Formon hay formalin: Trong y học do có tính sát trùng cao nên được sử dụng để diệt vi khuẩn và là dung môi để bảo vệ các tổ chức, các vật phẩm, các mẫu thí nghiệm và các cơ quan trong cơ thể người.
Một số cơ sở sản xuất sử dụng formon để bảo quản một số loại sản phẩm như: bánh phở, bún, hải sản, thịt,… gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ của người tiêu dùng.
Formon gây viêm niêm mạc, rối loạn tiêu hoá, kích thích đường hô hấp, gây viêm da, sử dụng với nồng độ cao có thể gây tử vong.
Formon không được phép sử dụng trong bảo quản hoặc chế biến TP

## Slide 12: 4. FORMALDEHYDE (FORMOL)
Nguyên tắc: Với sự có mặt của codein hoặc morphin trong môi trường acid sulfuric, formaldehyd sẽ phản ứng tao ra phức có màu tím hồng
Tính năng tác dụng:
- Kiểm tra nhanh Formaldehyd trong một số loại thực phẩm: hải sản sống, thịt cá tươi, bánh phở, bún…
Giới hạn phát hiện: 50 mg/kg

## Slide 13: 5. PHẨM MÀU KIỀM
Phẩm màu được sử dụng trong TP tạo màu sắc hấp dẫn hơn, tăng giá trị cảm quan của thực phẩm.
Nhóm phẩm màu tổng hợp dẫn xuất từ than đá có tính kiềm, không được phép sử dụng trong TP.
Sử dụng phẩm màu kiềm ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ, nhiều chất có khả năng gây ung thư.
Một số phẩm màu kiềm được phát hiện trong thực phẩm: Rhodamin B, sudan, Auramin O…

## Slide 14: 5. PHẨM MÀU KIỀM
Nguyên tắc: Phẩm màu kiềm tan tốt trong nước hay trong ethanol. Dung dịch phẩm màu này khi cho tác dụng với amoniac sẽ làm giải phóng chất màu kiềm của phẩm màu. Dùng ether chiết chất màu kiềm ra khỏi dung dịch bằng cách lắc đều, để lắng cho tách lớp, gạn lấy phần ether. Cho lớp ether trên vào acid acetic loãng (5%) lắc đều và quan sát. Khi dung dịch acid acetic bên dưới có màu  phẩm có tính kiềm
Tính năng tác dụng:
Xác định nhanh phẩm màu kiềm trong TP: Bánh, kẹo, các loại mứt, hạt bí, hạt dưa, nước giải khát…
Giới hạn phát hiện: 5mg/kg

## Slide 15: 6. HÀN THE
Hàn the là muối của axit boric (Natri borat - Na2B4O7) là loại phụ gia bị cấm sử dụng trong thực phẩm.
Sử dụng hàn the trong bảo quản và chế biến các loại thực phẩm như: thịt, cá tươi sống, các sản phẩm chế biến từ thịt như giò chả, một số sản phẩm chế biến từ tinh bột như: bánh đúc, bánh đa, bánh cuốn....
Hàn the không đào thải hết mà tích lũy trong cơ thể khoảng 15%. Sử dụng thực phẩm có hàn the rất có hại cho thận, gây viêm dạ dày ruột, gây nôn mửa, làm thoái hóa cơ quan sinh dục, liều lượng cao có thể gây tử vong.
Đối với trẻ em khi sử dụng sản phẩm thực phẩm có chứa hàn the với liều lượng 1-2g/kg thể trọng sẽ bị tử vong trong vòng 7-10 giờ tùy theo khối lượng hấp thụ.

## Slide 16: 6. HÀN THE
Nguyên tắc: Natri tetraborat trong môi trường acid (HCl) sẽ tác dụng với curcumin tạo ra rosocyamin có màu đỏ. Căn cứ vào sự thay đổi màu của giấy nghệ để xác định nhanh hàn the
Tính năng tác dụng
Phát hiện nhanh hàn the trong các mẫu TP như: giò chả, bánh đúc…
Ngưỡng phát hiện: 50 mg/kg

## Slide 17: 7. Ure
Urea là hợp chất hữu cơ, công thức (NH2)2CO, trong nước, urea bị thủy phân dần dần thành ammonium carbonat - Urea được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất chất dẻo; là một loại phân bón cho cây trồng chúng cung cấp một nguồn đạm cố định giúp sự tăng trưởng của thực vật.
Urea bị lạm dụng sử dụng trong bảo quản thịt, cá tươi đông lạnh và chất này không được phép sử dụng trong thực phẩm.
Trong cơ thể người nếu lượng urea quá mức có thể gây giảm hoạt động của tuyến giáp, rối loạn máu ác tính, rối loạn thần kinh.

## Slide 18: 7. ure
Tính năng tác dụng
Phát hiện nhanh Ure trong các mẫu TP như: Cá, tôm tươi, hải sản đông lạnh…
Ngưỡng phát hiện: 1000 mg/kg

## Slide 19: Lưu ý an toàn khi sử dụng test nhanh
Đối với tất cả các test: Khi sử dụng không để hoá chất tiếp xúc với da, nếu có phải rửa ngay dưới vòi nước
Đối với các test có chứa dung môi bay hơi: Nên tiến hành tại nơi thoáng gió, không nên thực hiện trong phòng kín: các test (phẩm màu, thuốc trừ sâu)